## Slide 1: מעבדה מספר 11+12
איליה זלדנר – FPU

## Slide 2: ייצוג מדעי של מספרים ממשיים
על מנת לייצג , real numbers , הפורמט של floating point , מייצגים בחלק מהביטים את המספר בייצוג המנטיסה ((mantissa וחלק נוסף את המעריך ( exponent).
גם ה mantissa וגם exponent מספרים מסומנים.
ייצוג מדעי של מספר בבסיס b נראה כך : d.dddd b ±eeeee± כאשר :
  d ו- e הן ספרות בבסיס b.
  החלק ±d.dddd נקרא המנטיסה, או ה- significand וספרותיו הן הספרות המשמעותיות של המספר
  ואילו החלק eeeee± נקרא החזקה, או ה- exponent
כאשר המנטיסה מכילה ספרה אחת בלבד משמאל לנקודה, הייצוג נקרא "מנורמל", והחזקה, שהינה תמיד מספר שלם, מהווה אז את סדר הגודל של המספר.

## Slide 3: דוגמא לתרגום מספר עשרוני לייצוג מדעי בינארי
נתון 122.37510
נתרגם לבינארי את החלק השלם, על ידי חישובו כסכום של חזקות של 2:
  64+32+16+8+2, אשר מיוצג במספר הבינארי: 1111010
ואת החלק השבור נחשב כסכום של חזקות של 1/2 :
  1/2 + 1/8 אשר מיוצג כ- 0.011.
ביחד: 1111010.011 .

## Slide 4: דוגמא לתרגום מספר עשרוני לייצוג מדעי בינארי
לקבלת ייצוג מדעי מנורמל :
  נזיז את הנקודה שמאלה ב- 6 מקומות
  ובהתאם נוסיף חזקה שערכה 6 : 1.111010011 * 2 110 .
אם נרצה להגביל את מספר הספרות המשמעותיות, נאלץ לבצע פה עיגול של המנטיסה.
  לדוגמא : עיגול המנטיסה ל- 5 ספרות בינאריות בלבד ייתן: 1.1111 .
בייצוג מנורמל, משמאל לנקודה מופיע תמיד 1, למעט בייצוג של המספר 0.

## Slide 5: פעולות אריתמטיות , על שני מספרים המיוצגים בשיטה המדעית
לביצוע חיבור (חיסור) , יש להביאם תחילה לחזקה שווה , על ידי :
  ביטול הנירמול של אחד המחוברים על ידי הזזת הנקודה שבמנטיסה שלו
  ובהתאמה שינוי החזקה שלו, עד שתשווה לחזקה של המחובר האחר.
המנטיסה של תוצאת החיבור (חיסור) , היא :
  הסכום (הפרש) של שתי המנטיסות,
  והחזקה של התוצאה , היא החזקה (הזהה) של שני המחוברים.

## Slide 6: פעולות אריתמטיות , על שני מספרים המיוצגים בשיטה המדעית
לביצוע כפל (חילוק) של שני מספרים המיוצגים בשיטה המדעית :
  המנטיסה , היא מכפלת (מנת) שתי המנטיסות
  והחזקה , היא סכום (הפרש) החזקות של שני המספרים.
  אם התוצאה אינה מנורמלת, מנרמלים אותה.

## Slide 7: The 80x87 Floating Point Coprocessors
כאשר בשנת 1970 , יצאו לשוק מעבדי 8086 , הטכנולוגיה לא הייתה במצב , שיפשר ל intel לטפל בfloating point instructions ישירות במעבד 8086.
לכן הם הוסיפו chip נוסף , על מנת לבצע חישובים על נקודה צפה (floating point) – floating point unit או בקיצור FPU.
השבב נקרא 8087 , ויצא לשוק בשנת 1980.
ה FPU זה , ידע לעבוד עם מעבדי 8086 , 8088, 80186 ו 80188.
כאשר intel הוציאה מעבד 80286 , הם הוציאו FPU משודרג , אשר נקרא 80287 FPU.
ואחרי זה שידרגה ל 80387 FPU אשר השתלב יפה עם מעבד 80386.
אבל , כאשר יצא מעבד 80486 וכל המעבדים שיצא אחריו , השבב של FPU כבר היה חלק מהמעבד.

## Slide 8: Precision format
כאשר אינטל הבינה , שיש לה צורך ביחידת חומרה ל floating point , הם שכרו 3 מתמטיקאים , על מנת לתכנן פורמטים ואלגוריתמים , כמה שיותר מדויקים ליחידת FPU.
פורמטים אלה, עם שינויים קלים, הופכו לתקנים IEEE 754 ו IEEE 854
תקני IEEE סופקו ל 3 פורמטים שונים :
  32 bit standard precision format ( משלים ל 1 , 24 ביט mantissa ו 8 ביט exponent)
  64 bit double precision format (52 ביט mantissa , ביט אחד sign ו 11 ביט exponent)
  extended precision format (אינטל מימשה אותו בעזרת 80 ביטים : כאשר 64 mantissa , ביט אחד sign ו 15 ל exponent ) .

## Slide 9: IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 754
ה IEEE Standard for Floating-Point Arithmetic (IEEE 754) הוא סטנדרט לחישובי floating-point , נוצר ב 1985.
הסטנדרט התיחס להרבה בעיות שנוצרו כתוצאה של מימושים עם "נקודה צפה" , שיצרו קשיים לקבל תוצאות חישוב והעברה מדויקות.
כיום הרבה סוגי חומרה FPU (floating point units) משתמשים בסטנדרט IEEE 754 ו 854.

## Slide 10: IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 754
הסטנדרט מגדיר :
  פורמטים אריתמטיים (arithmetic formats ) :
    נתונים floating-point בינאריים ודצימליים , שמכילים ערכים סופיים ( כולל אפס מסומן )
    אינסוף
    "לא מספר" "not a number" (NaNs).
  פורמטים שניתן לשנות להם ממחרוזות ל נקודה צפה בצורה יעילה וחסכונית.
  אפשרות לבצע עיגול , על ידי פעולות אריתמטיות והמרות.
  פעולות אריתמטיות ( למשל פעולות טריגונומטריות) או פורמטים מיוחדים.
  טיפול בחריגות ( כמו חלוקה ב 0 , גלישה וכו' ) .

## Slide 11: Floating Point Unit(NaN or Invalid Operation)
ה IEEE מגדיר , שפעולות ארטמטיות לא חוקיות , או שישלחו signal של השגיאה , בזמן ריצה של התכנית ( בעזרת trap : Invalid Operation ) , או יחזירו כתוצאה , ערך מיוחד : QNan (Quit Not a Number).
עוד ערך מיוחד שמפעיל את אותו ה trap , הוא : SNan (Signalling Not a Number) .

## Slide 12: Floating Point Unit(Zeroes or Underflow(
עוד ערך מיוחד שהוגדר על ידי הסטנדרט , הוא אפס.
עקב כך , שהפורמט double לא מכיל 0 , האפס נקרא special value.
יש אפס חיובי, ואפס שלילי , ביחד עם טריגר ל Underflow trap.

## Slide 13: Floating Point Unit(Infinites or Overflows)
כאשר תכנית מנסה לייצג ערך ממש גדול , זה נעשה בעזרת הערכים שמייצגים אינסוף ומינוס אינסוף.
זה מפעיל טריגר ל trap Overflow .
לפעמים נרצה לייצג עם אינסוף , תוצאות חלוקה ב 0 , עם Divide by zero trap .

## Slide 14: Floating Point Unit(Special values)
ה Floating point arithmetics מאפשר למתכנת לבחור , בזמן התרחשות של פעולה לא חוקית , אם לעצור באמצע את החישוב או לא.
בתרחיש הזה , פעולות כמו :
  חלוקת אפסים
  שורש של מספר שלילי
בתוצאות כמו not being a number (NaN) מטופלות בצורה שונה.

## Slide 15: Extended precision format
80x87 FPUs ומעבדי 80486 , מבצעים את כל החישובים שלהם , עם שימוש ב extended precision format .
כל פעם שנטען מספר ( אל תוך זיכרון או ה FPU עצמו ) double precision , ה FPU , ישר ממיר אותו ל extended precision value.
על ידי עבודה עם extended precision format , אינטל מאפשרת עבודה עם טווח מספרים יותר גדול וכמובן דיוק יותר הרבה יותר טוב מהאלטרנטיבות האחרות.

## Slide 16: Relationship Between the Integer Unit and the FPU

## Slide 17: FPU Registers
בתוך ה FPU , קיימים 14 אוגרים , אשר התווספו לאוגרים הקיימים במעבד 80386 ומעבדים שיצאו בשלב מאוחר יותר.
  8 floating point data registers
  control register
  status register
  tag word register
  instruction pointer register
  data pointer
  opcode register.

## Slide 18: FPU Execution Environment

## Slide 19: The FPU Data Registers
80x87 FPU , מספק 8 אוגרי data , בגודל 80 ביטים , אשר מאורגנים בצורת מחסנית.
אינטל , מתייחסת לאוגרים אלו כ : .
בדרך כלל ניתן לכתוב במקום .
יכיל את הנתון בראש המחסנית , איבר הבא במחסנית וכו' .
מרבית floating point instructions , מבצעות push ו pop איברים למחסנית זו , לכן תוכן מכיל את התוכן שבעבר היה ב אחרי פעולת push.

## Slide 20: Return value
כאשר הפונקציה מחזירה ערך מסוג :
  float ( 4 בתים )
  double ( 8 בתים )
  long double ( 10 בתים )
זה מתבצע על יד האוגר ST(0)

## Slide 21: Tag word register
ה אוגר tag בגודל 16 ביט , מחולק ל 8 תאים ( כל אחד בגודל 2 ביט ) , מסמן את המצב של data registers.
ביטים 0 ו 1 מראים את המצב של ST(0) , 2 , 3 מראים את המצב של ST(1) וכו'.
2 הביטים יכולים להכיל 4 מצבים :
  00 : valid
  zero : 01
  10 : Special : invalid ( NaN , unsupported) , infinity או denormal
  11 : empty

## Slide 22: Tag word register
בדוגמה הזאת :
  ST(0) ו ST(2) בשימוש
  ST(1) מכיל 0
  ST(3) , ST(4) , ST(5) ,
  ST(6) ו ST(7) ריקים.

## Slide 23: The FPU Control Register
80x87 control register , מכיל 16 ביט ( 2 בתים )
ביטים 0 עד 5 :
  ביטים 0 עד 5 משמשים מסכות לחריגות.
  אם הביט שווה ל 1 , ה FPU מתעלם מהחריגה.
  אחרת , אם הביט 0 והתרחשה החריגה ,
  אזי ה FPU מטפל בזה.

## Slide 24: The FPU Control Register
ביט 0 :
  מטפל בשגיאות של פקודות לא תקינות , כולל :
    ניסיון להכניס למחסנית של FPU
    יותר מ 8 נתונים
    להוציא נתון ממחסנית ריקה
    חישוב שורש של מספר שלילי וכו'
ביט 1 :
  מתרחשת , אם למשל המספר קטן ממש ,
  מחוץ לתחום טיפול של FPU.
  לרב , לא מפעילים את השירות זה.

## Slide 25: The FPU Control Register
ביט 2:
  מתרחשת , אם יש חלוקה ב 0,
  במקרה שהשירות הזה לא פעיל ,
  ה FPU יספק לנו NAN ( not a number )
  כתוצאה לחלוקה ב 0 .
ביטים 3 ו 4 :
  מטפלים בשגיאות overflow \ underflow בהתאמה.
  ה FPU מגיב לשגיאות במקרה של :
    חישוב עם גלישה \ חישוב עם תוצאה קטנה מדי.
    ניסיון לשמור נתון גדול מדי\ קטן מדי לזיכרון היעד.

## Slide 26: The FPU Control Register
ביט 5 :
  מטפל במקרים , כאשר ה- FPU מייצר תוצאה לא מדויקת,
  בדרך כלל תוצאה של פעולת עיגול פנימית.
ביטים 8 ו 9 :
  כיום הביטים הללו ,
  צריכים תמיד להיות דלוקים : "11" ,
  על מנת לקבל דיוק של 64 ביט.
  זה ייתן את התוצאה הכי מדויקת ,
  בזמן חישוב אריתמטי של המספרים.
ביטים 10 ו 11 :
  מספקים שיטות דיוק (rounding)
  ה "00" , מוגדר כערך סטנדרטי.

## Slide 27: The FPU Control Register
ביט 12 :
  נמצא רק בשבבים 8087 ו 80287.
  האוגר שולט על הצורה , שבה 80x87 מייצג אינסוף.
  מ 80387 והלאה , השבבים תמיד עבדו עם אינסוף
  וaffine closure ( מעטפת במרחב אפיני )
  שנדרש מסטנדרטים של IEEE 754/854 .
  לכן הביט 12 תמיד דולק ושווה ל 1.
ביטים 6 , 7 , 13 , 14 ו 15 :
  כרגע לא מוגדרים , ומוכנים לשימוש עתידי.
  ב FPU 8087 , ביט 7 קובע אם הפסיקות פעילות
  (במקרה ששווה ל 0),או מכובות (במקרה ששווה ל 1).

## Slide 28: The FPU Control Register
80x87 מספק לנו 2 פקודות :
  FLDCW (load control word) :
  טוען תוכן מזיכרון בגודל 16 ביט ,
  אל תוך .control register
  FSTCW (store control word) :
  מאכסן את תוכן control register
  בתוך זיכרון מבוקש בגודל 16 ביט.

## Slide 29: The FPU Status Register
: FPU status register
  מספק לנו את הסטטוס של המעבד ,
  מיד בסיום הקריאה
הפקודה FSTSW :
  מאכסנת 16 bit floating point status
  אל תוך :
    אוגר
    זיכרון

## Slide 30: The FPU Status Register
ביטים 0 , 1 , 2 , 3 , 4 ו 5 :
  אלה ביטים של חריגות .
  הביטים מסודרים בסדר זהה ל
  control register.
  אינם תלויים בביטים במצב הביטים
  ב control register.
  80x87 מעדכן את הביטים , ללא קשר למסכות.

## Slide 31: The FPU Status Register
ביט 6 (בגרסאות 80386 ואחרי ) :
  מתרחש ב stack fault אשר קורה
  בזמן overflow (c1 = 1) או
  underflow c1=0))
ביט 7 :
  דולק , אם אחד מהביטים מ 0 עד 5 דולקים
  ( מבצע ביניהם OR)
  תכנית יכולה לבדוק את הביט הזה ,
  אם תרצה לברר על קיום שגיאה כלשהי.

## Slide 32: The FPU Status Register
ביטים 8 , 9 , 10 ו 14 :
  ביטים לבדיקות תנאי .
  כל פקודה מנצלת אותם בצורה שונה
    נפרט על הפקודות הללו בהמשך המצגת.
ביטים 11 , 12 ו 13 :
  מכילים את אינדקס האוגר
    אשר כרגע , הוא ראש המחסנית.
  כל push ו pop מתעדכנים
  בהתאם למיקום tos (top of the stack pointer )

## Slide 33: The FPU Instruction Set
80387 FPU ו וגרסאות FPU יותר מתקדמות , מוסיף יותר מ 80 פקודות חדשות לרשימה קיימת של פקודות של 80x86.
נחלק את הפקודות ל :
  data movement instructions
  conversions instructions
  Instructions arithmetic
  comparisons
  transcendental instructions
  miscellaneous Instructions

## Slide 34: FPU Data Movement Instructions
fstp, fst , fld and fxch.
פקודות אלו , מעבירות data בין , אוגרים פנימיים של FPU ו זיכרון.
פקודות fld , תמיד דוחפות (push) את ה operand , אל תוך המחסנית של ה FPU (floating point stack).
פקודות fstp , תמיד מוציאות (pop) , את האבר העליון מהמחסנית (top of stack (tos)) , בסיום הפקודה.
שאר הפקודות , אינן משפיעות על כמות האיברים , במחסנית ה FPU.

## Slide 35: The FLD Instruction
פקודת fld , טוענת floating point value , 32 , 64 או 80 ביט אל תוך המחסנית.
הפקודה :
  ממירה operand 32 ו 64 ל 80 ביט extended precision value לפני שמבצעת push אל תוך המחסנית (floating point stack) .
  מקטינה את ה מצביע tos (ביטים 11-13 ב status register)
  מאחסנת ב physical register בגודל 80 ביט , אשר מוצבע על ידי ה tos.
אם ה operand של פקודת fld , זה ה ST(i) , אז הערך מתוך ST(i) נשמר לפני ביצוע שלבי הפקודה.
  לכן fld ST(0) , למעשה משכפל את הערך בראש המחסנית.

## Slide 36: The FLD Instruction
פקודת fld :
  משנה את הביט stack fault , אם מתרחשת גלישה (overflow).
  משנה את הביט denormalized exception , אם היא מנסה לטעון מספר 80 ביט לא מנורמל.
  משנה את הביט invalid operation , אם יש ניסיון לטעון floating point register ריק למחסנית או כל פעולה לא חוקית אחרת
לדוגמה :
fld st(1)
fld mem_32
fld MyRealVar
fld mem_64[bx]

## Slide 37: The FST and FSTP Instructions
פקודות fst ו fstp , מעתיקות ערך מהאוגר בראש המחסנית של ה FPU אל תוך משתנה בזיכרון , בגודל 32 , 64 או 80 ביט.
פקודת fstp מוציאה (pops) ערך שמצביע עליו tos ומעתיק ליעד רצוי. זה נעשה על ידי הגדלה ב 1 של tos.
  ביצוע fstp st(0) פשוט מבצע pop למחסנית , ללא העתקת נתונים.
לדוגמה :
fst mem_32
fstp mem_64
fstp mem_64[ebx]
fst mem_80
fst st(2)
fstp st(1)

## Slide 38: The FSTP and FLD Instructions
פקודות fld fst ו fstp מדליקות את הביט stack exception , אם מתרחשת stack underflow או overflow.
דוגמה לשימוש בפקודות : fst ו fld.

## Slide 39: Conversions
שבב 80x87 מבצע פעולות אריתמטיות , על ממשיים (real) 80 ביט .
פקודות fld , fst ו fstp ממירות מ 80 ביט ל 32\64 ביט והפוך .
80x87 מספק 5 פונקציות להמרה מ integer או מפורמט binary coded decimal (BCD) ל ממשיים בזמן העברה ל מעבד מתמטי.
הפקודות הן :
fild
fist
fistp
fbld
fbstp

## Slide 40: The FILD Instruction
פקודה fild , ממירה 16, 32 או 64 ביט של integer , ל 80 ביט של extended precision format ודוחפת למחסנית FPU .
הפקודה תמיד מקבלת operand בודד.
ה operand חייב להיות כתובת של משתנה integer בגודל : word , double word או quad word.
המשתנה חייב להיות זיכרון בלבד ( למשל לא ניתן להשתמש באוגר כ operand ).
לכן , קודם נעביר את תוכן האוגר לזיכרון , ורק אז נבצע fild.
לדוגמה :
fild mem_16
fild mem_32[ecx]
fild mem_64[ebx]

## Slide 41: The FIST and FISTP Instructions
פקודות fist ו fistp ממירות משתנים extended precision variable בגודל 80 ביט מ tos לשלמים בגודל : 16 , 32 או 64 ביט .
הפקודה תמיד רושמת את התוצאה לזיכרון על פי ה operand של הפקודה.
הדיוק מתבצע , לפי תוכן הביטים 10 ו 11 ב control register.
לא ניתן להשתמש באוגרי 80x86’s כ operand.
בהבדל ל fist (אשר לא משנה את המחסנית של ה FPU ) , fistp מבצעת pop למחסנית ה FPU , אחרי שמסיימת עם כתיבה ל operand המבוקש.
לדוגמה :
fist mem_16[bx]
fist mem_64
fistp mem_32

## Slide 42: The FBLD and FBSTP Instructions
פקודות fbld ו fbstp מבצעות load ו store לערכי BCD בגודל 80 ביט.
פקודת fbld ממירה ערך BCD ל extended precision בגודל 80 ביט ומבצעת push אל תוך המחסנית ב FPU.
פקודת fbstp מבצעת pop לערך ב tos ממירה אותו ומאכסנת בזיכרון הרצוי לפי ה operand של הפקודה.
לדוגמה :
fld st(0) ; Duplicate value on TOS.
fbstp mem_80
fbld bcd_80 ; Get BCD value to convert.
fist mem_64 ; Store as an integer.

## Slide 43: The FRNDINT Instruction
הפקודה frndint מחליפה את הערך של ST(0) בערך שלם שלו לכיוון שמוגדר ב control register.

## Slide 44: Arithmetic Instructions
פעולות אריתמטיות מתחלקות ל 2 קטגוריות :
  אלה שפועלות על ערכים מסוג real
  אלה שפועלות גם על הערכים מסוג real וגם מסוג integer.

## Slide 45: The FADD and FADDP Instructions
fadd
faddp
שתי הפקודות זהות :
  הפקודות מוציאות (pop) את 2 הערכים העליונים במחסנית ה FPU , מבצעת עליהם חיבור ודוחפות ( push) את התוצאה חזרה למחסנית.
fadd st(i), st(0) ; st(i) = st(i) + st(0)
fadd st(0), st(i) ; st(0) = st(0) + st(i)
2 הפקודות מבצעות חיבור בין st(0) ו st(i) . אחד מה operand ים חייב להיות st(0).

## Slide 46: The FADD and FADDP Instructions
faddp st(i), st(0)
הפקודה מבצעת חיבור בין st(0) ו st(i) . בסיום מבצעת הוצאה (pop) של st(0) מהמחסנית.
fadd mem
הפקודה מחברת זיכרון בגודל 32 או 64 ביט עם st(0).
התוצאה נשמרת ב st(0).
לפני החיבור , מתבצע המרה של הזיכרון ל 80 ביטextended precision על מנת שתתאים ל st(0).

## Slide 47: The FSUB, FSUBP, FSUBR, and FSUBRP Instructions
fsub
fsubp
שתי הפקודות זהות :
  הפקודות מוציאות (pop) את 2 הערכים העליונים במחסנית ה FPU , מבצעת עליהם חיסור st(0)-st(1)ודוחפות ( push) את התוצאה חזרה למחסנית.
fsubr
fsubrp
שתי הפקודות זהות :
  הפקודות מוציאות (pop) את 2 הערכים העליונים במחסנית ה FPU , מבצעת עליהם חיסור st(1)-st(0) ודוחפות ( push) את התוצאה חזרה למחסנית.

## Slide 48: The FXCH Instruction
הפקודה fxch מחליפה את את הערך ב top of stack אם אחד האוגרים האחרים של FPU .
הפקודה מקבלת :
  operand אחד : פשוט מחליף בין st(0) ל operand , שהוא אחד מהאוגרי FPU
  ללא operands : מחליף בין st(0) ל st(1)
נוכל לנצל את הפקודה , על מנת לבצע פעולות על אוגרי FPU.
לדוגמה : נבצע שורש על st(2) :
fxch st(2)
fsqrt
fxch st(2)

## Slide 49: The FSUB, FSUBP, FSUBR, and FSUBRP Instructions
fsub st(i) , st(0) ; st(i) = st(i) - st(0)
fsub st(0), st(i) ; st(0) = st(0) - st(i)
fsubr st(i) , st(0) ; st(i) = st(0) - st(i)
fsubr st(0), st(i) ; st(0) = st(i) - st(0)
הפקודות מבצעות חיסור בין st(0) ו st(i) . אחד מה operands , חייב להיות st(0).
fsubp st(i), st(0) ; st(i) = st(i) – st(0)
fsubrp st(i), st(0) ; st(i) = st(0) - st(i)
הפקודות מבצעות חיסור.
בסיום מבצעת הוצאה (pop) של st(0) מהמחסנית.
.operand השני ( source) חייב להיות st(0).

## Slide 50: The FSUB, FSUBP, FSUBR, and FSUBRP Instructions
fsub mem ; st(0( = st(0) – mem
לדוגמה :
fsubr mem ; st(0( = mem - st(0)
הפקודות מקבלות operand , אשר יכול להיות זיכרון בגודל 32 או 64 ביט .
מבצעות המרה על ה operand ל extended precision בגודל 80 ביט.
מבצעות פעולת חיסור מתאימה ( כמו שרשום בתיעוד ) ומאכסנות את התוצאה ב st(0)

## Slide 51: The FMUL and FMULP Instructions
fmul
fmulp
שתי הפקודות זהות :
  הפקודות מוציאות (pop) את 2 הערכים העליונים במחסנית ה FPU , מבצעת עליהם כפל st(0)* st(1) ודוחפות ( push) את התוצאה חזרה למחסנית.
fmul st(0), st(i) ; st(0) = st(0) * st(i)
fmul st(i), st(0) ; st(i) = st(0) * st(i)
הפקודות מבצעת כפל בין st(0) ו st(i) . אחד מה operands , חייב להיות st(0).

## Slide 52: The FMUL and FMULP Instructions
fmul mem ; st(0( = st(0) * mem
הפקודה מקבלת operand , אשר יכול להיות זיכרון בגודל 32 או 64 ביט .
מבצעת המרה על ה operand ל extended precision בגודל 80 ביט.
מבצעת פעולת כפל ומאכסנת את התוצאה ב st(0)
fmulp st(i), st(0) ; st(i) = st(i) * st(0)
הפקודה מבצעת כפל על שני ה operands.
בסיום מבצעת הוצאה (pop) של st(0) מהמחסנית.
.operand השני ( source) חייב להיות st(0).

## Slide 53: The FDIV, FDIVP, FDIVR, and FDIVRP Instructions
fdiv
fdivp
שתי הפקודות זהות :
  הפקודות מוציאות (pop) את 2 הערכים העליונים במחסנית ה FPU , מבצעות עליהם חלוקה st(0)/st(1) ודוחפות ( push) את התוצאה חזרה למחסנית.
fdivr
fdivrp
שתי הפקודות זהות :
  הפקודות מוציאות (pop) את 2 הערכים העליונים במחסנית ה FPU , מבצעות עליהם חלוקה st(1)/st(0) ודוחפות ( push) את התוצאה חזרה למחסנית.

## Slide 54: The FDIV, FDIVP, FDIVR, and FDIVRP Instructions
fdiv st(0), st(i) ; st(0) = st(0) / st(i)
fdiv st(i), st(0) ; st(i) = st(i) / st(0)
fdivr st(0), st(i) ; st(0) = st(i) / st(0)
fdivr st(i), st(0) ; st(i) = st(0) / st(i)
הפקודות מבצעות חלוקה בין st(0) ו st(i) . אחד מה operands , חייב להיות st(0).
fdiv mem ; st(0) = st(0) / mem
fdivr mem ; st(0) = mem/ st(0)
הפקודות מקבלות operand , אשר יכול להיות זיכרון בגודל 32 או 64 ביט .
מבצעות המרה על ה operand ל extended precision בגודל 80 ביט.
מבצעות פעולת חלוקה ומאכסנת את התוצאה ב st(0)

## Slide 55: The FSQRT Instruction
הפקודה fsqrt ללא operands .
הפקודה מבצעת : , כאשר st(0) חייב להיות חיובי , אחרת תופעל invalid operation exception
לדוגמה , חישוב :

## Slide 56: The FSCALE Instruction
הפקודה fscale מוציאה (pop) 2 ערכים מהמחסנית FPU st(0)) ו st(1)) ,מחשבת : ודוחפת (push) את התוצאה למחסנית ה FPU.
הפעולה מבצעת המרה על st(1) ל ערך שלם לכיוון 0 , על מנת שהחזקה תהיה ערך שלם.
לדוגמה , חישוב :

## Slide 57: The FPREM and FPREM1 Instructions
פקודות fprem ו fprem1 , מחשבות את תוצאת השארית : ST(0)=ST(0) mod ST(1)
בהבדל ל fprem , fprem1 עומד בסטנדרטים של IIIE , לכן נשתמש רק ב fprem1 בחומרות החדשות , אשר מאפשרות זאת.
אם ההפרש בין ה exponents של st(0) ו st(1) פחות מ 64 , fprem1 תבצע את החישוב בפעם אחת. אחרת צריך לבצע את הפקודה fprem1 , עוד מספר פעמים , על מנת לקבל את התוצאה הנכונה.
ביט C2 ב status register מסמן , אם החישוב הושלם.
הנתונים ב st(0) ו st(0) נשמרים במחסנית ה FPU , למקרה שנרצה להמשיך בחישוב של השארית.

## Slide 58: The FPREM and FPREM1 Instructions
לדוגמה , החישוב :

## Slide 59: The FXTRACT Instruction
הפקודה fxtract ,מוציאה (pop) את ה הערך ב ST(0) ודוחפת (push) חזרה ערך integer ששווה למה שהיה ב exponent של ST(0) וישר אחרי זה דוחפת (push) את ה mantisa שהייתה ב ST(0) עם exponent 0.
לדוגמה , חילוץ exponent של x :

## Slide 60: The FABS Instruction
הפקודה fabs , מחשבת את הערך המוחלט של ST(0) , על ידי איפוס ביט הסימן (sign) של ST(0).
לדוגמה , חישוב של :

## Slide 61: The FCHS Instruction
הפקודה fchs משנה את הסימן של ST(0) , על ידי שינוי ביט סימן (sign).
לדוגמה , החישוב :

## Slide 62: The F2XM1 Instruction
הפקודה fxm1 מחשבת : .
ערך ה ST(0) חייב להיות בתחום בין 1.0 ל -1.0 ( במקרה שלא בתחום , תהיה undefined result , אבל ללא שגיאות).
לדוגמה , החישוב :

## Slide 63: The FSIN, FCOS, and FSINCOS Instructions
fsin ; ST(0) = sin(ST(0))
fcos ; ST(0) = cos(ST(0))
fsincos
הפקודה מחשבת גם sin(ST(0)) ו גם cos(ST(0)) , מוציאה(pop) את ST(0) , ודוחפת (push) את sin(ST(0)) ואחרי זה את cos(ST(0)) .
כתוצאה מזה :
ST(0) = cos(ST(0)) && ST(1) = sin(ST(0))
החישוב של הזווית הוא ברדיאנים , בתחום

## Slide 64: The FPTAN and FPATAN Instructions
הפקודה fptan מבצעת tan(ST(0)) ST(0) = , ואחרי זה דוחפת (push) 1.0 למחסנית FPU.
החישוב של הזווית הוא ברדיאנים , בתחום
הפקודה fpatan , מבצעת arctn(ST(1)/ST(0)) ST(0) = .

## Slide 65: The FYL2X and FYL2XP1 Instructions
fyl2x ;
fyl2xp1 ;
התחום הנדרש :

## Slide 66: Miscellaneous instructions
ה 80x87 FPU מכיל מספר פקודות , אשר שולטות על FPU מסנכרנות פעולות ומאפשרות לבצע בדיקה של ביטים במעבד.
לרב מהפקודות הללו , יש 2 צורות .
  Fxxxx (הפקודה מבצעת fwait לפני ביצוע הפקודה)
  FNxxxx(הפקודה אינה מבצעת fwait לפני ביצוע הפקודה)

## Slide 67: The FWAIT Instruction
פקודת fwait , עוצרת את המערכת , עד לסיום ביצוע של פקודת FPU.
הצורך בזה הגיע , מביצוע מקבילי של פקודות במעבד ( נלמד על זה בהמשך התואר ).

## Slide 68: The FINIT and FNINIT Instructions
הפקודה finit , מאתחלת את ה FPU לתחילת עבודה.
הפקודה fninit זהה ל finit , חוץ מבדיקת חריגות
התוכנית שלנו חייבת אותה בתחילת הביצוע.
הפקודה :
  מאתחלת את control register ל 37Fh.
  מאתחלת את status register ל 0.
  מאתחלת את tag word register ל 0FFFFh
שאר האוגרים לא מושפעים מהפקודה.

## Slide 69: The FCLEX and FNCLEX Instructions
הפקודות fclex ו fnclex מנקות את כל הביטים הדלוקים של חריגות ב status register.

## Slide 70: The FLDCW and FSTCW Instructions
הפקודות fldcw ו fstcw עובדות עם operand בגודל 16 ביט :
fldcw mem_16 ; mem_16 = control register
fstcw mem_16 ; control register = mem_16
הפקודות מעתיקות את control register ל mem_16 והפוך.
כאשר משתמשים ב fldcw על אחת החריגות על מנת להדליק אותה , כל חריגה enable תבוצע ישר לפני ביצוע פקודה הבאה.
לכן נשתמש ב fclex , אשר תבטל כל חריגה שהייתה צריכה להיות מופעלת.

## Slide 71: The FSTSW and FNSTSW Instructions
fstsw ax ; ax = status word register
fnstsw ax ; ax = status word register
fstsw mem_16 ; mem_16 = status word register
fnstsw mem_16 ; mem_16 = status word register
הפקודות הללו , מעתיקות את תוכן ה status register אל תוך האוגר ax או זיכרון בגודל 16 ביט.
ננצל את זה על מנת לבדוק את המצב של התנאים , בעזרת פקודה sahf ( בשקף הבא ) .

## Slide 72: The SAHF instruction
הפקודה sahf מעתיקה 8 ביטים גבוהים של אוגר ax , שמכילים את condition code flags אחרי ביצוע fstsw , ל 8 ביטים הנמוכים של EFLAGS.
עכשיו נוכל לנצל את הפקודות הקפיצה הרגילות , אשר יודעות לבדוק את EFLAGS .

## Slide 73: The FINCSTP and FDECSTP Instructions
הפקודות fincstp ו fdecstp מגדילות ומקטינות את את tos (mod 8).
הפקודות מאפסות את C1.

## Slide 74: The FFREE Instruction
ffree st(i)
הפקודה משנה את הביטים 2*i - 1 ו 2*i של tag register , על מנת לסמן את ST(i) כריק.

## Slide 75: Constant Instructions
fldz ;Pushes
fld1 ;Pushes
fldpi ;Pushes
fldl2t ;Pushes
fldl2e ;Pushes
fldlg2 ;Pushes
fldln2 ;Pushes

## Slide 76: Comparison Instructions
80x87 מספק מספר פקודות להשוואה של ערכים real .
fcom
fcomp
fcompp
fucom
fucomp
fucompp
FTST
אשר מבצעים השוואה בין 2 הערכים העליונים של המחסנית FPU : ST(0) , ST(1).
הן בודקות את קבוצת condition codes מ status register , על מנת לקבל את תוצאות ההשוואה.

## Slide 77: הקשר בין הפקודות השוואה ל condition codes מ status register
פקודות | ביטים |  |  |  | תנאי
 | C0 | C1 | C2 | C3 | 
fcom, fcomp, fcompp, ficom, ficomp | 0 | 0 | X | 0 | ST > source
 | 0 | 0 | X | 1 | ST < source
 | 1 | 0 | X | 1 | ST = source
 | 1 | 1 | X | 1 | ST or source undefined
פקודות | ביטים |  |  |  | תנאי
 | C0 | C1 | C2 | C3 | 
ftst | 0 | 0 | X | 0 | ST is positive
 | 0 | 0 | X | 1 | ST is negative
 | 1 | 0 | X | 1 | ST is zero(+or-)
 | 1 | 1 | X | 1 | ST is un comparable
פקודות | ביטים |  |  |  | תנאי
 | C0 | C1 | C2 | C3 | 
fucom, fucomp, fucompp | 0 | 0 | X | 0 | ST > source
 | 0 | 0 | X | 1 | ST < source
 | 1 | 0 | X | 0 | ST = source
 | 1 | 1 | X | 1 | unorder

## Slide 78: The FXAM Instruction
הפקודה fxam , בודקת את ST(0)
ומעדכנת את status register כך :
פקודות | ביטים |  |  |  | תנאי
 | C0 | C1 | C2 | C3 | 
fxam | 0 | 0 | 0 | 0 | + Unnormalized
 | 0 | 0 | 1 | 0 | -Unnormalized
 | 0 | 1 | 0 | 0 | +Normalized
 | 0 | 1 | 1 | 0 | -Normalized
 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0
 | 1 | 0 | 1 | 0 | -0
 | 1 | 1 | 0 | 0 | +Denormalized
 | 1 | 1 | 1 | 0 | -Denormalized
 | 0 | 0 | 0 | 1 | +NaN
 | 0 | 0 | 1 | 1 | -NaN
 | 0 | 1 | 0 | 1 | +Infinity
 | 0 | 1 | 1 | 1 | -Infinity
 | 1 | X | X | 1 | Empty register

## Slide 79: The FTST Instruction
הפקודה משווה , בין התוכן ST(0) ל 0
ומעדכנת את status register כך :
פקודות | ביטים |  |  |  | תנאי
 | C0 | C1 | C2 | C3 | 
ftst | 0 | 0 | X | 0 | ST is positive
 | 0 | 0 | X | 1 | ST is negative
 | 1 | 0 | X | 1 | ST is zero(+or-)
 | 1 | 1 | X | 1 | ST is un comparable

## Slide 80: The FCOM, FCOMP, and FCOMPP Instructions
fcom
הפקודה משווה בין ST(0) ו ST(1) ומעדכנות את ה status word בהתאם.
fcomp
הפקודה משווה בין ST(0) ו ST(1) ומעדכנות את ה status word בהתאם.
בסיום הפקודה , מתבצע pop ל ST(0)
fcompp
הפקודה משווה בין ST(0) ו ST(1) ומעדכנות את ה status word בהתאם.
בסיום הפקודה , מתבצע pop ל ST(0) ו ST(1)
פקודות | ביטים |  |  |  | תנאי
 | C0 | C1 | C2 | C3 | 
fcom, fcomp, fcompp, | 0 | 0 | X | 0 | ST > source
 | 0 | 0 | X | 1 | ST < source
 | 1 | 0 | X | 1 | ST = source
 | 1 | 1 | X | 1 | ST or source undefined

## Slide 81: The FCOM and FCOMP instructions
fcom st(i)
הפקודה , משווה בין ST(0) ל ST(i) ומעדכנות את ה status word בהתאם.
fcomp st(i)
הפקודה , משווה בין ST(0) ל ST(i) ומעדכנות את ה status word בהתאם.
בסיום הפקודה , מתבצע pop ל ST(0)
fcom mem
הפקודה ממירה את ה operand בגודל 32 או 64 ביט ל extended precision בגודל 80 ביט ואז משוואה בינו ל ST(0) עם עדכון של status word בהתאם.
fcomp mem
הפקודה ממירה את ה operand בגודל 32 או 64 ביט ל extended precision בגודל 80 ביט ואז משוואה בינו ל ST(0) עם עדכון של status word בהתאם.
בסיום הפקודה , מתבצע pop ל ST(0).

## Slide 82: The FUCOM, FUCOMP, and FUCOMPP Instructions
הפקודות אלו , זהות ל פקודות fcom , fcomp ו fcompp , עם הבדל היחיד , שאין בדיקה של חריגה במקרה של השוואה בין 2 NaNs.
הצורות היחידות שניתן להשתמש בפקודות אלו :
fucom
fucomp
fucompp
fucom st(i)
fucomp st(i)

## Slide 83: Integer Operations
fiadd int
fisub int
fisubr int
fimul int
fidiv int
fidivr int
ficom int
ficomp int
הפקודות ממירות int בגודל 16 או 32 ביט ל 80 ביט לפי extended precision ומבצעות את הפעולה המבוקשת עם ST(0) שגם מתפקד כאוגר היעד.

## Slide 84: השוואה בין 2 מספרי float , בעזרת מסכות

## Slide 85: השוואה בין מספרי 2 float , בעזרת אוגר הדגלים

## Slide 86: Turbo debugger : numeric processor